# 杭州市农业科学研究院物业管理服务采购项目

# 技术规范和服务要求

一、物业基本情况

物业名称：杭州市农业科学研究院

物业类型：多层

我院有多处基地, 物业总面积28800.38平方米，包含：（1）杭州市农业科学研究院转塘总部，地址：杭州市西湖区转塘街道洙泗路261号，占地面积97亩，建筑面积14925.43平方米；（2）杭州市农业科学研究院水产所，地址：杭州市西湖区双浦镇六号浦东288号，占地面积78.74亩，建筑面积2634.07平方米；（3）杭州市农业科学研究院茶叶所，地址：余杭区彭公乡，占地面积204.13亩，建筑面积2070.6平方米；（4）杭州市农业科学研究院茶叶所大清谷基地，地址：西湖区转塘街道大清谷，建筑面积4271 平方米；（5）三里亭科研楼，地址：杭州三里新城桂苑1幢，建筑面积：1903.28平方米。（6）杭州市农业科学研究院之江基地，地址：杭州市西湖区狮子村与龙王沙村交界处，占地面积300亩，建筑面积2996平方米，绿化面积5000平方米。

项目预算：256.9万元

服务期：1年（2022年1月1日-12月31日，交接前按原服务价格支付原服务单位物业管理服务费）

二、列入本次采购的物业管理内容为：

1、环境卫生管理（包括灭“四害”消杀和门前“三包”）；

2、传达、保安、秩序管理；

3、绿化管理（包括室外室内环境绿化设计、养护和清洁）；

4、消防、监控设施管理；

5、弱电系统管理维护；

6、低压线路、照明及供电设备管理维护；

7、给排水设备运行维护；

8、空调系统运行维护；

9、大楼石材日常养护；

10、房屋家具设施日常养护维修；

11、电梯管理维护；

12、工程综合维修及巡查；

13、会议及活动服务保障。

以上项目中，环境卫生管理项目、传达、保安、秩序管理项目及工程综合维修人员为物业管理服务公司自备人员和必备项目。消防监控设施管理项目、绿化管理（除具备绿化养殖基地外）项目、给排水设备运行维护项目、低压线路照明及供电设备管理维护项目、弱电系统管理维护项目、空调系统运行维护项目、大楼石材维护项目、房屋家具设施日常养护零星维修项目、电梯管理项目和环境卫生管理项目中的灭“四害”消杀服务，为有相应资质的专业单位和设施设备生产单位专项服务（即电梯、高低压配电柜、消防设施等设施的年检、年维保由中标人承办，费用包含在本次投标报价中，不再另行计费）。

三、物业管理服务内容

（一）环境卫生管理。

1、服务内容:大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，红线规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等本次招标范围内的所有环境卫生保洁。具体如下：

（1）公共场所日常服务内容：水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

（2）门厅、办公区域等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。

（3）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网外壳洗尘与保洁。

（4）窗帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗帘根据窗帘清洁情况定时拆装清洗，布质窗帘一年清洗一次。

(5)电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

（6）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

（7）垃圾清运服务内容：垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。化粪池、污水池及时清理，杭州市农科院大楼化粪池每年进行一次清理，确保排放指标正常。

2、服务质量标准:

围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 保洁频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 外 围 | 各出入口地面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 | 循环清扫，每星期冲洗一次 |
|  | 明沟 | 清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 无垃圾、杂物、无苔藓 | 每日清扫，每星期冲洗一次 |
|  | 广场地面及周边 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、积水、烟头、杂物、明显泥沙 | 循环清扫，每星期冲洗一次 |
|  | 外露管道 （二米以下） | 除尘 | 无积灰、污渍 | 每日清抹一次 |
|  | 屋顶及周边 | 清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 无垃圾、杂物、树叶、积水 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫 |
|  | 外墙金属嵌条 | 除尘 | 无积灰、污渍 | 每日清抹一次 |
|  | 标志牌 | 除尘 | 无积灰 | 每日清抹一次 |
|  | 大楼铬牌 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹一次 |
|  | 2米以下外墙 | 刷洗 | 无积灰、污渍 | 每日清洁一次 |
|  | 监控探头 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹一次，2米以上探头每季度清洁一次 |
| 大 厅 及 各 楼 层 | 地毯、踏垫 | 除尘、清洗 | 保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
|  | 大厅屋面玻璃 | 除积灰、污渍斑点 | 抬头看无明显污渍斑点 | 每月冲洗一次，雨雪后视情况冲洗 |
|  | 窗帘 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无污渍 | 窗帘循环保洁，布质窗帘一年清洗一次 |
|  | 石材地面 | 除尘、清洗、打蜡 | 无灰尘、水迹及脚印，光亮 | 循环清洁，每月打腊（补腊）、每季抛光一次， |
|  | 木地板地面 | 除尘、上油 | 无灰尘、水迹及脚印，光亮 | 循环推尘，每日清洗、地板精油一个月保养一次 |
|  | 地胶板地面 | 除尘、清洗 | 无灰尘、水迹及脚印，光亮 | 循环推尘，每日清洗 |
|  | 抹灰墙面 | 除尘 | 无积灰、无蜘蛛网 | 每月清洁两次 |
|  | 石材墙面 | 除尘、清洗 | 清洁无灰尘，光亮、无蜘蛛网 | 每日清抹，每季抛光一次 |
| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 保洁频率 |
| 大 厅 及 各 楼 层 | 墙脚线 | 除尘 | 无积灰 | 每日保洁，每周清除一次 |
|  | 大理石柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 | 2米以下每日清抹，2米以上每月清抹 |
|  | 木质立面 | 除尘（用碧丽珠） | 无灰尘、光亮 | 每日保洁，每周保养一次 |
|  | 标识牌（各类） | 除尘 | 无积灰 | 每日清抹 |
|  | 灯箱 | 外表除尘 | 无灰尘 | 每周清抹一次 |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹 |
|  | 风口 | 除尘 | 无积灰 | 每周冲洗一次 |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢及拖挂 | 每日及时清洗 |
|  | 门框 | 除尘（木质上碧丽珠） | 无灰尘及手印，明亮 | 循环保洁，每周保洁一次 |
|  | 大玻璃窗 | 清洗 | 无积灰及划痕，明亮 | 循环保洁，每周保洁一次 |
|  | 花盆套 | 除尘 | 无灰尘、盆内无垃圾 | 每日保洁，每周清洗一次 |
|  | 灯具 | 除尘 | 无积灰 | 循环保洁，2米以上灯具每季度清洁一次。 |
| 强弱电机房 | 室内、机柜 | 除尘 | 无灰尘 | 每周清抹一次 |
| 电 梯 | 地毯 | 除尘、清洗 | 无灰尘、垃圾及污渍 | 每日吸尘两次，每月清洗一次 |
|  | 墙面 | 木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁 | 无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、上光 |
|  | 门（内外） | 抹净（上保护剂） | 无灰尘及垃圾，亮 | 循环保洁，每周清洁、上光 |
|  | 门槽 | 清除垃圾、杂物 | 无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
|  | 指示牌和按钮 | 除尘 | 无灰尘、无手印 | 每日清抹一次 |
|  | 灯片和风口 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹一次 |
| 洗 手 间 | 尿斗、坐厕、面盆 | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 | 无污垢及积垢，洁净 | 畅通，无漏水、异味及污垢，垃圾袋定时更换 |
|  | 隔断 | 除尘、除污垢 | 无灰尘、涂画及污垢 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 水龙头 | 抹净 | 无水锈、无污渍 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 镜面 | 抹净 | 无水迹及污渍，明亮 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 地面 | 清洗、消毒 | 无垃圾、水迹及污渍 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 墙面 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 循环保洁，每周清洗一次 |
|  | 灯片、天花及风口 | 除尘 | 无积灰 | 每月清除一次 |
|  | 门和门框 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 台面 | 抹净 | 无水迹、无污渍 | 循环保洁，每日清洗一次 |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表清洁 | 无垃圾满溢、无污渍 | 每日及时清洗 |
|  | 玻璃窗 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无水迹 | 循环保洁，每周保洁一次 |
|  | 洗手液 | 洗手液 | 无短缺 | 按需添加 |
| 楼 梯 | 楼级和平台 | 清扫垃圾、清洗 | 无垃圾、死角及积灰 | 每天清洁一次 |
|  | 墙面 | 大理石（除尘、抹净） 涂料（除尘） | 无灰尘 | 每周清洁一次 |
|  | 扶手、栏杆 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 外露管道 | 除尘 | 无灰尘 | 每周清洁一次 |
| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 保洁频率 |
| 其 他 | 领导办公室 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 会议室 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，每天清洁一次 |
|  | 各类消防设施 | 除尘 | 无积灰 | 每周清洁一次 |
|  | 室外绿地 | 清扫 | 无垃圾、无杂物 | 每天清洁一次，随时清扫 |
|  | 书架、书橱 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 家具 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 检验室、实验室 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 活动场地 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 公共区域电脑设备 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 其它公共区域物品 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 衣橱、文件柜 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 定期一月一次 |

未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标人不得因此拒绝提供保洁服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

建立“四害”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”实施单位须具有杭州市鼠害与卫生虫害防制协会颁发的《杭州市病媒生物消杀专业机构资质证书》，提供的服务不得低于杭州市爱卫会“除四害”相关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数，相关材料及药品等应计入服务费。

(二)传达、保安、秩序管理。

1、服务内容:熟悉周边的环境，能处理和应对公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案；来人来访的通报、证件检验、登记、报刊信件收发等，快递及包裹原则上由收件人亲自签收，得到收件人授权后方能代为签收，并按规范记录接收信息；门卫、守护和巡逻，维护公共秩序；处理治安及共他突发事件；负责道路交通管理、机动车和非机动车停放管理；负责防盗、防火报警监控设备运行管理。积极主动的配合、服从对口管理部门的临时应急调度。建立完善的消防制度和消防工作计划，物管人员应定期接受消防培训并掌握现有消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种火灾事故。明确防火责任人，按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施及引路标志完好，紧急疏散通道畅通。

2、服务质量标准:

(1)门卫值班。

上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。门卫安排24小时值勤、传达、保安、车辆、道路及公共秩序管理等制度。用语规范，礼貌待客，文明工作。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入行政区域内。

(2)巡查。

规划红线范围以内安排24小时巡查。明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。巡视时必须使用巡更设备。监控室应保持巡更记录。在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理;如巡视时现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。

(3)消控、监控室值班。

消控、监控设施应保持24小时开通，并保持完整的监控记录，保证对各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。监控室收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并派专人赶到现场进行前期处理。监控资料应至少保持15天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。同时，确保治安电话畅通，接听及时(在铃响三声内应接听)。

(4)停车管理。

管辖区域设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。车库应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放，地面、墙面按要求设立明显指示牌和地标，车库已按装感应灯及定时亮灯开关，其它时段按要求做到及时关灯, 随季节变化及时调整亮灯时段。

(5)突发事件处理。

按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在物业办公室、监控室、机房等处张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演习。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。

(三)绿化管理

1、服务内容：杭州市农科院转塘总部、水产所及两个基地范围内的绿化带的树木、花草、色块等的日常养护和管理。

2、服务质量标准:建立定期除草、修剪制度，确保绿化无杂草、造型规整；及时喷洒农药、浇水施肥，确保绿化养护期内100%存活。具体要求如下：

(1)草坪。夏季高温时做好草坪（含观测场塑钢围栏外围草坪）防晒降温工作，定期修割、浇水、施肥、灭虫、除杂草，保持常年翠绿、无杂草、无干枯坏死和病虫侵害。

（2）树木和色块。定期植株修剪，做到枝叶紧密、圆整、无脱节、无枯枝。及时防治、灭治病虫害，主要病虫害发生率低于5%，无明显倾斜、缺枝、空档。

（3）花坛和花景。及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做到造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好。

（4）室内花木。保持常年鲜艳，按采购人要求及时更换，重大节假日摆放应体现节日气氛，美观大气。

（四）消防、监控设施管理。

定期对消防、监控主机及各消防、监控点的设备进行巡查，确保运行无故障;定期对室外的消防栓、消防水带、消防泵等设备进行检查，是否有埋压或损坏和失效等情况;定期对各楼层消防栓进行检查，设施是否齐全;定期对各楼层的喷淋头、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及其他形式的消防设施、设备进行检查，是否有遮挡或损坏等情况;每月对各楼层的灭火器进行检查更换，是否有压力不足或缺少等情况;定期对各楼层的排烟通风口、消防通道进行检查，是否有遮挡或堵塞，各楼层的疏散指示标志是否有损坏或缺少等情况;定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养，每年一次。消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，每半年放水检查。火警、报警、探测器功能：功能正常。消防水带：每半年检查一次完好无缺，无霉变。灭火器：检查及时，发现问题更新或充压。同时，负责上述检查缺陷的修复和复原，所产生的费用包含在本次投标报价中。

(五)弱电系统管理维护

1、服务内容:对区域内综合布线、楼宇设备自控系统、安全防范系统、多功能会议系统、多媒体显示及触摸屏查询系统、卫星及有线电视系统、弱电机房等进行日常管理和维修（所需费用全部包含在物业服务费中），保持正常运行。会议、举办活动期间提供音控、调音服务，保障会议、活动期间音视频设备正常使用。

2、服务质量标准:

(1)按规定标准工作时间排除故障，保证各弱电系统正常工作；

(2)智能化设施、设备运行正常，有记录并按规定期限保存。

(3)设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

(4)严格执行用电安全规范，确保用电安全；

(5)保证避雷设备完好、有效、安全。

⑹根据业主会议、活动需要，及时调整会议、活动系统设备布局、做好会前、活动灯光、视频、音频播放的调试准备工作、保证会议、活动顺利进行。

(7)做好各弱电机房、操作机房的清洁工作。

(8)制定弱电设备的规范操作流程。

(六)低压线路、照明及供电设备管理维护

1、服务内容: 对区域内的变压器、高低压配电柜、能量管理系统、楼层配电间低压配电柜（EPS柜）、设备机房电气控制柜、疏散指示系统、大厅电动遮阳卷帘、电气管线、电线电缆、电源开关、动力插座、电开水炉、水泵、排污泵等低压用电设施进行日常管理和维护、维修，所需费用全部包含在本次投标报价中，保持设施正常运行。

2、服务质量标准:

(1)建立严格的高配供电室岗任责任制，高低配交接班制度、高低配室操作规程制度、高配倒闸操作制度、工作票制度、高低配及维修巡回检查等制度。

（2）高配变电房有巡查、应急，保证整个大楼的供电安全。

(3)按照规定周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录，确保高(低)压变(配)电柜操作运行正常，各计量检测表计显示正常。

(4)变(配)电柜、低压配电柜运行正常，符合工作要求，各类表计显示正常。

(5)功率因素自动补偿电容器(组)运行正常，自动切换准确可靠。

(6)变(配)电系统联络切换正常。

（7）负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施（包括配电箱柜、桥架、井道、分电箱、开关、插座等）的日常管理和维护修理。

(8)应急供电系统运行正常。

（9）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

(七)给排水设备运行维护

1、服务内容:对办公楼(区)室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修（所需费用全部包含在物业服务费中），保持正常运行。

2、服务质量标准:

(1)每半年对给排水系统进行维护、润滑。

(2)每天检查一次污水泵、提升泵、排水泵、阀门等，确保曝气风机、排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正常，无跑、冒、滴、漏现象。由具备相应执业资格的作业人员定期对污水处理系统进行全面维护保养，确保污水处理系统无明显异味和噪声，污水排放达到GB8978一1996《污水综合排放标准》的要求。

(3)用户末端的水压及流量满足使用要求。

(4)每季对楼宇排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理。

(5)确保水质无污染并符合规定的要求，生活饮用水水质符合GB5749一2006《生活饮用水卫生标准》的要求。生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒、作业人员健康检查以及水质检测参照建设部、卫生部《城市供水水质管理规定》(建设部令第67号)执行。请有资质人员定期清洗水箱，每年不少于1次，并提供清洗后水质检测报告。

(6)每季度对水泵、水质处理、消毒装置、电开水炉及设备控制柜进行保养。

（7）每年至少清理污水化粪池一次，确保排水微量元素等达标。

(八)空调系统运行维护

1、服务内容：普通空调的运行管理、维护和维修。

2、服务质量标准：

(1)按照实际需要对空调实施维护保养。

(2)通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

(九) 大楼石材日常养护

1、服务内容：本次招标范围内的石材的零星修补、晶面处理等各项养护服务。所需费用全部包含在本次物业服务费中。

2、服务质量标准:

（1）根据采购人的要求建立定期养护制度，按要求完成石材的每季打蜡、抛光保养工作；

（2）通过保养，确保石材光亮如新，无明显接缝高低差、缝条清晰、色泽一致；

（3）雨天注意做好石材防水处理，如因漏水造成石材色泽、品质差异，应在2天内紧急处理，通过对石材的修补、保养达到光亮如新的效果。

（十）房屋设施日常养护维修

1、服务内容:办公楼(区)房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常巡查和养护维修；外墙幕墙的养护和零星维修（费用包含在物业服务费中）。

2、服务质量标准:

(1)确保大楼(区)房屋及设施的完好等级和正常使用。

(2)玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。

(3)粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖、地板平整不起壳、无遗缺，吊顶无污（水）渍、开缝和破损。否则应及时修复或更换。

(4)屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。

(5)及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。

(6)房屋零星维修费用列入服务费中。

(十一)电梯维护与管理

1、服务内容:电梯专业维保及日常管理（转塘总部2台电梯）。

2、服务质量标准:

（1）专业维护公司每两周进行一次台电梯保养、检查、维护、调整、加油、润滑， 使设备保持安全、正常状态，每年进行一次电梯“年度安全检查”、每5年进行一次“负荷调整试验”,确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验，电梯年检由中标人承办，费用包含在本次投标报价中。专业公司24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务, 接业主通知后2小时内派出人员到现场进行处理。

(2)建立运行安全管理制度，引导乘客安全用梯，确保电梯按规定时间运行；对专业人员电梯保养工作进行监督，并对电梯运行进行管理。

(3)电梯发生一般故障时，应立即通知专业维保单位。发生电梯困人或其他重大事件时，应立即通知专业维保单位并在第一时间赶到现场，协助专业维保单位做好现场的应急处理工作。

（十二）工程综合维修及巡查

1、工程综合维修人员日常工作除特定工作外，实行定期巡查维修制；

2、巡查内容包括配电设施、照明及供电设施、空调设施、通风设施、给排水设施、房屋及装修设施、室外构筑设施、办公与阅览家具、其他公用设施；

3、每天对所有区域和房间进行巡查，并随时记录和处理；

4、保安每天下午18:00巡查时负责关闭各楼层电热水器和通往室外的门窗，并做好记录。

（十三）会议及活动服务保障

根据采购人需要提供重大会议、庆典、节日、学术等活动的服务，包括布置会场、绿化（盆景）摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、水果、鲜花、会后清场等配合准备工作。会议期间全过程值班，包括及时倒开水、保证音响效果，满足会议服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。会务接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。

会议、活动服务应按确保采购人需要配备合格、足够的技术服务人员；根据会议召开要求，由专人调试音控系统、幻灯机、投影仪、视频、舞台灯光等设备；会议、活动期间全过程值班；加强日常维护检查，确保会议系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保会议的正常进行。

（十四）其他要求

1、设施设备运行及维护

（1）大楼设施设备做到安全运行和节能操作，发现故障立即报告并及时排除；水、电、卫浴设备、门锁维修不过夜；遇电路故障断电，水管爆裂、水龙头漏水、门锁开不了、门窗毁坏及墙面破损，要随时修复；排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当天疏通（需换厕盆的除外）。维护维修闭路防盗装置和电铃设施。公共照明、水电设施每天检查一遍。大厅墙面灯具、楼宇内门窗、卫浴设施、内墙面、所有照明设施的检查每季度一次。

（2）日常维修接到报修信息后，必须15分钟内赶到现场进行处理。若无能力修复，立即报告相关部门的有关人员及领导。

（3）配合专业单位进行保养及维修工作。

（4）所有空调过滤网清洗频率：每季一次；空调内置滤网每半年清洗一次；

（5）室外路灯等公共设施每年修缮二次，包括修理、除锈、刷漆、加固、更换等。特殊情况按需处理。

2、环境卫生

（1）实行“零打扰”、“无滞留”、“不损伤”服务。即第一次保洁须在使用前清洁完毕，并且做到随脏随清不影响使用；出入口和主要通道及场所丢弃废物滞留时间不超过30分钟；保洁用清洗剂及工具不损伤清洁物表面和牢固度;

（2）院外墙无乱贴、涂、划之物。做好符合辖区要求的门前“三包”。

3、工作时间

保洁、工程综合维修人员每天上班时间为业主上班前一小时，下班时间不得早于业主下班时间。

4、人员变动备案

物业服务人员要求相对稳定，特殊情况有变化，需提前告知采购人管理部门，并征得采购人同意后方可实施。

5、定期反馈制度

物业管理处须建立阶段性物业服务执行情况反馈制度，每月以书面形式向对口管理部门报送当月物业服务安排、检查及执行完成情况。

6、在项目服务期间，采购人合理的需求增加，中标物业公司应全力配合。

注：以上所有的工作，均需建立工台帐制度以备查与考核。

四、管理服务人员要求

以下人员要求仅对环境卫生管理和传达、保安、秩序管理两个项目和工程综合维修人员所设置。

1、人员最低配置要

| 工作地点 | 岗位 | 人数（位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转塘总部 | 项目经理 | 1 |  |
|  | 文员兼会务服务 | 1 |  |
|  | 保安部 | 7 |  |
|  | 保洁员 | 6 |  |
|  | 维修工 | 4 | 含高配值班、水电、木工及外派维修 |
|  | 绿化 | 2 |  |
| 水产所 | 外派保安 | 1 |  |
|  | 外派保洁 | 1 |  |
| 茶叶所及大清谷基地 | 外派保安 | 4 |  |
|  | 外派保洁 | 1 |  |
| 三里亭科研楼 | 外派保安 | 1 |  |
|  | 外派保洁 | 1 |  |
| 杭州市农业科学研究院之江基地 | 外派保安 | 4 |  |
|  | 外派保洁 | 2 |  |
|  | 外派绿化 | 2 |  |
| 合计 |  | 38 |  |

2、人员素质

（1）管理处主任：45岁以下，专科及以上学历，从事物业管理五年以上、曾担任物业管理负责人二年以上。

（2）文员兼会务服务人员：30岁以下女性，高中及以上文化程度，身高155公分以上，通晓相关礼仪知识，从事相关服务2年以上，服务前体检合格。

（3）工程人员：50岁以下，高中及以上文化程度，具有专业技术证书。从事本专业技术工作5年以上且担任过相应工程主管2年以上工作经历。

（4）保安人员：50岁以下男性，初中以上文化程度，身高165以上，有入伍服役经历或经保安公司培训取得保安上岗证。其中，消控室值班员必须持有消控上岗证。

（5）保洁/绿化人员：55岁以下，小学及以上学历，从事相关服务2年以上，具备有效上岗证，服务前体检合格。

（6）以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪。

五、管理服务应达到的各项指标

1、杜绝火灾责任事故和刑事案件；

2、环境卫生、清洁率达99%；

3、维修、报修及时率100%，返修率小于1%；；

4、服务有效投诉少于1%，处理率100%；

5、满意率90%以上。

六、管理服务费用及财务管理要求

1、物业管理服务费用以签订的合同价为准，业主按季度分期拨付。其中，分项目费用包括环境卫生管理；传达、保安、秩序管理；绿化管理；消防、监控设施管理；弱电系统管理维护；低压线路、照明及供电设备管理维护；给排水设备运行维护；空调系统运行维护；大楼石材日常养护；房屋家具设施日常养护零星维修；电梯管理维护；工程综合维修及巡查等，使用时在总合同价内统筹安排。

2、中标人需承担的费用：本项目配备的所有人员的人工成本，包括工资、社会保险、法定节假日加班费、延时加班费、服装费、福利费、高温费、交通费、餐费、年终奖励等；相关人员上岗证培训费；保洁日常工作中所需的工具、设备（不限于洗地机、晶面机、吸尘器、吸水机、保洁车、榨水车等）、耗材费（包括地面打蜡、晶面、保养的耗材）等；工程日常工作中所需的维修工具（不限于电锤、疏通机、铝合金梯、工具包及常用工具等）、维修耗材、水电/木工维修材料费等；安保日常工作中所需的工具等（不限于对讲机、强光手电、巡更器、消防器材的添置等）；项目范围内的设施设备（电梯、空调、安防、消防、强/弱电等）的维保、检测、维修费；垃圾清运、水箱清洗、化粪池清掏、外墙清洗等费用。中标人必须配置办公设备独立放置于采购人提供的办公区域内，且不能与承包区域外单位、部门或团体共用，其办公用品所需耗材应由中标人自行承担。（办公设备包括办公桌椅、档案柜、更衣柜、电脑、打印机、复印机、扫描仪、对讲机、电话、传真机、照相机、录像机等物品）。设施设备的维保、检测费用以及日常维修材料含在本报价内。

七、服务期限：自合同签订生效之日起。合同期满，中标人应根据甲方的要求延续提供1-2个月的服务，费用标准按原合同规定执行。

# 八、相关场地提供

采购人免费提供物业管理的办公场地，但办公用品（指办公桌、电脑、打印机、对讲机、文件柜等自身使用的等办公用品）由中标人自行解决。

九、检查与考核

1、中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。中标人所有的工作除应按中标人的内部流程实施外，还应接受采购人或第三方的随时检查。如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改，同时中标人应承担责任和经济赔偿（扣款或终止合同）。

# 2、采购人定期和不定期地对中标人管理服务进行检查和抽查，检查记录和整改时限反馈中标人。并每季对“传达、保安和秩序管理”，“环境卫生”，“综合维修”等三项内容的检查结果进行考核。

# 十、其他要求

1、新增服务内容：食堂管理服务，日常就餐人数约200人（需具备餐饮相关资质要求），费用单独结算。